## Slide 1
電池交換カード
RemoteLOCK 500i ｜ スタッフ・管理人用
用意するもの
単三アルカリ乾電池 4本
道具：要りません
充電式の電池や、メーカー名のない電池は使わないでください。
交換の手順
1
室内側ユニットの上部をスライドさせて、裏蓋を外します。
2
電池を4本とも、新しいものに入れ替えます。
3
裏蓋をスライドさせて閉じます。
交換したら 暗証番号で、施錠と解錠ができるかを確かめてください。
動かないときは
電池をすべて外して5分ほど置いてから、入れ直してください。本体が電池切れの状態を覚えていることがあります。
前回の交換日：【 年 月 日】
持ちの目安：6〜8か月（1日10回ほどの開け閉め、ハートビート間隔12時間のとき）
困ったときの連絡先：【名前】 電話：【電話番号】
残量が30%を下回るとメールで知らせる設定ができます（記事「電池残量の表示とお知らせ」）。
Notes: 【 】の中を書き換えてから印刷してください。RemoteLOCK 500i の扉のスタッフ・管理人の手元に置く面です。 電池はパナソニックのエボルタの使用を強くおすすめしています。寒冷地ではリチウム乾電池を使い、クラウド管理画面のカギの設定で電池の種類を合わせてください（記事「電池の選び方と持ちの目安」）。

## Slide 2
電池交換カード
RemoteLOCK 700i ｜ スタッフ・管理人用
用意するもの
単三アルカリ乾電池 4本（寒冷地はリチウム乾電池）
道具：プラスドライバー
充電式の電池や、メーカー名のない電池は使わないでください。
交換の手順
1
室内側本体の電池カバーのネジを、プラスドライバーで緩めます。
2
電池カバーを外します。カバーにはアンテナ線がつながっているので、引っ張らないでください。
3
電池を4本とも、新しいものに入れ替えます。
4
アンテナ線を電池ボックスの下側に押し込みながら、電池カバーを取り付けます。
5
電池カバーのネジを締めます。
アンテナ線は外れやすい構造です。外したり切ったりしないよう、カバーの開け閉めはゆっくり行ってください。
交換したら 暗証番号で、施錠と解錠ができるかを確かめてください。
動かないときは
電池をすべて外して5分ほど置いてから、入れ直してください。本体が電池切れの状態を覚えていることがあります。
前回の交換日：【 年 月 日】
持ちの目安：6〜8か月（1日10回ほどの開け閉め、ハートビート間隔12時間のとき）
困ったときの連絡先：【名前】 電話：【電話番号】
残量が30%を下回るとメールで知らせる設定ができます（記事「電池残量の表示とお知らせ」）。
Notes: 【 】の中を書き換えてから印刷してください。RemoteLOCK 700i の扉のスタッフ・管理人の手元に置く面です。 電池はパナソニックのエボルタの使用を強くおすすめしています。寒冷地ではリチウム乾電池を使い、クラウド管理画面のカギの設定で電池の種類を合わせてください（記事「電池の選び方と持ちの目安」）。

## Slide 3
電池交換カード
RemoteLOCK 9j・900j・8j系・E06系 ｜ スタッフ・管理人用
用意するもの
単三アルカリ乾電池 4本（寒冷地はリチウム乾電池）
道具：ドライバー
充電式の電池や、メーカー名のない電池は使わないでください。
交換の手順
1
電池カバーの上部（扉に近いほう）を持ち、軽く左右にゆすりながら、上を持ち上げて外します。
2
電池ボックスの左右の固定ねじを、ドライバーで外します。
3
電池ボックスを上へ引っ張って外し、電池を4本とも、新しいものに入れ替えます。
4
赤と青の突起に合わせて、電池ボックスを奥までスライドして取り付けます。
5
左右のねじを締めて固定し、カバーを下にスライドさせて戻します。
電池ボックスのねじ止めは必ず行ってください。ねじ止めしていないと、交換のあとに電気が通らないことがあります。
交換したら 暗証番号で、施錠と解錠ができるかを確かめてください。
動かないときは
電池の向きが合っているか、電池ボックスの金具が折れていないか（振ると音がすることがあります）を確かめてください。
電池ボックスを奥まで押し込み、ねじ止めしているかを確かめてください。
電池をすべて外して5分ほど置いてから、入れ直してください。
前回の交換日：【 年 月 日】
持ちの目安：9j・900j は 2〜3か月（1日10回ほどの開け閉め、ハートビート間隔12時間のとき）
困ったときの連絡先：【名前】 電話：【電話番号】
残量が30%を下回るとメールで知らせる設定ができます（記事「電池残量の表示とお知らせ」）。
Notes: 【 】の中を書き換えてから印刷してください。RemoteLOCK 9j・900j・8j系・E06系 の扉のスタッフ・管理人の手元に置く面です。 電池はパナソニックのエボルタの使用を強くおすすめしています。寒冷地ではリチウム乾電池を使い、クラウド管理画面のカギの設定で電池の種類を合わせてください（記事「電池の選び方と持ちの目安」）。