## Slide 1
機種選びのフローチャート
取り付ける扉から、RemoteLOCK の機種を選ぶ
スマートロックを付ける扉は？
開き戸
手前・奥に開く扉
Q 扉に穴を開けられる？
いいえ 9j・900j（アウタープレート）
対応する錠前のときだけ。SADIOT ROOM（URLで解錠）も
わからない 貸主・管理会社に確認
賃貸物件では先に承諾を
はい ↓
Q ドアノブはプッシュプル型？
はい 500i・9j系・900j系
700i はプッシュプル型に付きません
いいえ 500i・700i・9j系・900j系
レバーハンドル・握り玉など
取り付けスペース：500i・9j系は幅110mm以上、700i は幅90mm以上（2枚目）
スペースが足りないときは、E06st（框30mm以上）や、電磁錠・電気錠を付けて E06A で動かす構成も
オートロックは、500i がタイマー式、700i・9j・900j が扉連動式
引き戸
横にすべる扉
Q 戸先の框が90mm以上（余裕を見て100mm）で、戸厚30〜50mm？
はい 9j系・900j系（錠前 MIWA-FG）
9j-Q・900j-Q（外部電源）、E06st も
いいえ ↓
Q 框が30mm以上（ガラスは40mm）？
戸厚22〜42mm E06st
戸厚42〜50mm E06st（特注）
50mm超・不明 ご相談ください
框30mm未満・戸厚22mm未満 E06A・TOBIRA
電磁錠を付けて動かす（電源工事）
500i・700i は引き戸に付きません
引き違い戸・3枚以上は、フランス落としで1枚を固定
戸当りを付ける。オートロックにはクローザーが要ります
電気錠・自動ドア・門扉
全面ガラスの扉もここ
Q 門扉まで電源を引ける？（門扉のとき）
いいえ・不明 個別にご提案
現地の写真をお送りください
はい・門扉以外 ↓
Q 次のどれかに当たる？（主なもの）
利用者が多い（E06A は2,000件まで）
遠隔で開けたい
雨や雪が直接あたる
ICカードをクラウドで管理したい
当たる TOBIRA
AC100V と有線LAN
当たらない E06A
QRコードで開けるなら E06A（QR）。24V の電源と Wi-Fi
扉の横の壁にテンキーやリーダーを付け、電気錠・電磁錠・自動ドアを動かします
電磁錠・電気錠を新しく付けるときは電源工事が要ります
今の電気錠の制御盤や自動ドアの型番がわかる写真をお送りください
※ 寸法と条件は目安です。最終的な可否は施工パートナーの現地調査で決まります。条件に合わない扉も、写真をお送りいただければご相談を承ります。

## Slide 2
機種選びのフローチャート
機種ごとの取り付けの条件と、測るところ
機種ごとの取り付けの条件
機種 | 扉の厚み | 取り付けスペース | 電源
500i | 30〜45mm | 屋外側 幅110×高さ130mm以上 室内側 幅110×高さ210mm以上 | 電池
700i | 35〜60mm | 屋外側・室内側 幅90×高さ198mm以上 | 電池
9j・900j（開き戸） | 30〜50mm | 屋外側 幅110×高さ110mm以上 室内側 幅110×高さ260mm以上 | 電池
9j・900j（引き戸） | 30〜50mm | 戸先の框 90mm以上（余裕を見て100mm） | 電池
9j-Q・900j-Q | 9j・900j と同じ | 9j・900j と同じ | 外部電源（必須）
E06st | 22〜42mm （42〜50mm は特注） | 框 30mm以上（ガラスは40mm） | 電池
E06A・E06A（QR） | ― | 扉の横にテンキー、屋内に制御ユニット | 24V と Wi-Fi
TOBIRA | ― | 扉の横にリーダー、屋内に制御基板 | AC100V と有線LAN
9j・900j の対応する錠前：WEST CA2・CA3・CA5・CA6・DA2・DA3・D06、MIWA LA・DA・LSP、GOAL LX・HD・TX（引き戸は MIWA-FG）。バックセットは、外開き 38〜64mm、内開き 51〜64mm。
9j-Q・900j-Q を引き戸に付けるとき：片引き戸・引き分け戸は、袖壁を新しく作れるか、引き戸用の通電金具（MIWA-TER など）を使えるときだけ。引き違い戸・3枚以上は、袖壁を新しく作れるときだけ。
測るところ
取り付けスペース
戸先
取り付けスペース：錠前（シリンダー）の高さに定規をあて、戸先から横に測ります。
扉の厚み：扉の端に定規をあてて測ります。
錠前の刻印：扉の側面の金具にあるメーカーと型番を控えます。
写真を送るときの7枚
1．室外側の正面（扉の全体）
2．室内側の正面（扉の全体）
3．ドア枠の面
4．受け側の側面
5．取り付けスペースの幅（定規をあてて）
6．錠前の刻印（メーカーと型番）
7．ドアの厚み（定規をあてて）
ご相談の窓口
扉と錠前の写真は「ドア写真・図面ご提出フォーム」からお送りください（ヘルプセンター remotelocksupport.kke.co.jp の記事「機種選びと取り付けチェック」から開けます）。扉の仕様が何種類もあるときや、まだ扉がないときも同じです。