## Slide 1
扉が開かないとき
スタッフ・管理人用 ｜ まず、扉の前で起きていることを確かめてください
扉の前で起きていること すること
A
ボタンを押しても
光らない・音もしない
電池が切れています
物理鍵で開ける（保管場所：【 】）
9j・900j・8j系・E06系は、本体の下の端子に新品の9V電池をつなぐと、一時的に動かせます
どちらもできないときは、鍵屋さんに解錠を頼む（下の連絡先）
開けたら、電池を交換してください
B
光る・音はするが
開かない（赤く光る）
番号が違う・期間が終わっている・まだ本体に届いていない
クラウド管理画面で、その方の番号と期間を確かめる
急ぐときは、緊急用の番号を伝える（知っている人：【 】）
新しく作った番号は、本体を一度操作すると1分ほどで届きます
C
音はするが、
かんぬきが動かない
本体が覚えている解錠の位置がずれています。かんぬきが逆に動く（解錠のつもりが施錠される）ときも同じです
管理者に連絡し、解錠の位置を覚えさせ直す（700i にはこの操作はありません）
手順は、記事「扉が開かないときの対処」にあります
D
解錠の音はするが
扉が動かない
かんぬきが枠に当たっている（半ドア）か、錠前まわりの不具合
扉を無理に引いたり押したりしない
管理者に連絡する
連絡先
管理者
【名前】 電話：【電話番号】
鍵屋さん（夜間・休日）
【店名】 電話：【電話番号】
RemoteLOCK サポート
平日 9:00〜17:00 お問い合わせフォームから
暗証番号・緊急用の番号・プログラミングコードは、このカードに書かないでください。
Notes: 【 】の中を書き換えてから印刷してください。スタッフや管理人の方の手元（事務室・フロントの裏など）に置く面です。ゲストの目に触れる場所には貼らないでください。 2枚目の「このカードを置く前に」を先に済ませておくと、書き込む内容がそろいます。

## Slide 2
このカードを置く前に
開かないときに慌てないよう、次のことを決めて書き込んでおいてください
物理鍵の保管場所を決める
電池が切れると、室内にある鍵は取り出せません。室内には置かないでください。
保管場所：
9V電池を用意する（9j・900j・8j系・E06系）
新品のアルカリ電池を使います。一度使った電池や、マンガン電池は使えません。
保管場所：
緊急用の番号を作り、知っている人を決める
一度本体に届いていれば、通信が途切れていても開けられます。番号そのものはここに書かないでください。
知っている人：
電池の残量のお知らせを受け取る人を決める
残量が減るとクラウド管理画面でお知らせし、メールで知らせる設定もできます。通知が出たら早めに交換してください。
受け取る人：
夜間・休日も受け付ける鍵屋さんを調べておく
物理鍵も9V電池も使えないときは、鍵屋さんに解錠を頼みます。費用は実費です。
店名・電話：
Notes: 1枚目のカードに書き込む内容を決めるための面です。決めたら、1枚目の【 】に書き込んでください。この面は手元に残しておいてもかまいません。