## Slide 1
クラウド管理画面の操作早見表
よく使う操作 ｜ スタッフ・管理人用
ログイン：connect.remotelock.jp/sign-in （パソコン・スマートフォン共通）
1
ゲストに、期間を決めた番号を出す
「アクセス」→「ゲスト追加」を押します。
名前・日付の範囲・ドアアクセス・PINコード（4〜10桁）を入れて「作成」。鉛筆のマークでランダムな番号が入ります。
メールアドレスを入れると、番号と期間を書いたメールをゲストに送れます。
2
スタッフに、期限のない番号を出す
「アクセス」→「ユーザー追加」を押します。
名前・ドアアクセス・PINコードを入れて「作成」。曜日と時間を決めるときは、アクセススケジュールを選びます。
3
番号を変える・止める
「アクセス」で名前を押し、名前の右の鉛筆のマークで、番号・期間を変えます。
止めるときは、「アクセス」の一覧の行の右の、ごみ箱のマークを押します。
4
番号が本体に届いたかを見る
「アクセス」の一覧で、名前の右のチェックマークが緑なら、本体に届いています。
グレーのときは、まだ届いていません。本体が次にクラウドと通信したときに届きます。
5
出したばかりの番号を、すぐ本体に届ける
現地の方に、本体のキーを一度押してもらうと通信が起きます（開かなくてもかまいません）。
押すキー：500i は上部の楕円のボタン、700i は ＊、9j・9j-Q・900j・8j・E06 は ✓。
1分ほどで届きます。そのあとで、あらためて番号を入れてもらいます。
6
遠隔で開けたいとき
RemoteLOCK 本体を、クラウド管理画面からその場で開ける機能はありません。扉の前の方には、番号を伝えてください。
画面のスライダーの施錠・解錠の指示は、本体が次に通信したときに届きます（黄色は「届くのを待っている」状態）。
TOBIRA は、クラウド管理画面からその場で解錠できます。
くわしくは、ヘルプセンター（remotelocksupport.kke.co.jp）の「アクセスゲストの追加」「アクセスユーザーの追加」「遠隔で解錠したいとき」をご覧ください。
Notes: 表と裏の2枚で1組です。両面で印刷するか、2枚を並べてパソコンの近くに置いてください。暗証番号やプログラミングコードは書き込まないでください。

## Slide 2
クラウド管理画面の操作早見表
状態と履歴の見方 ｜ スタッフ・管理人用
7
扉の状態を見る
「デバイス」でデバイスを選びます。カギのマークは、緑が解錠、赤が施錠です。
電波のマークは Wi-Fi の強さ、電池のマークは電池の残量です。カーソルを合わせると数字が出ます。
画面はリアルタイムではありません。どの表示も「最終接続時間」に本体から届いたものです。
8
電池と Wi-Fi を一覧で見る
「デバイス」の一覧の電池残量は、危険（赤）・低下（橙）・良好（緑）の3つです。最後に通信したときの残量です。
Wi-Fi が切断マークになっているときは、本体とクラウドが通信できていません。番号の追加や変更が本体に届きません。
9
誰が、いつ開けたかを見る
「アクセス」で名前を押し、「イベント」タブで、その人の番号が使われた日時と、許可・拒否が見られます。
テンキーが押されてから、10〜20秒ほどで表示されます。
10
イベントの読み方
ロック解除 | 開きました。操作方法が「ノブ」なら、サムターンか物理鍵で開けています。
ロック | 閉まりました。操作方法が「オートロック」なら、本体が自動で閉めています。
アクセス拒否 | 開きませんでした。違う番号か、使える期間・時間の外の番号です。
同期成功 | クラウドで出した番号が、本体に届きました。
同期遅延 | まだ本体に届いていません。本体のキーを一度押してもらうと届きます（5）。
困ったとき
扉が開かないときは「扉が開かないときの対応カード」、電池を替えるときは「電池交換カード」をご覧ください。
困ったときの連絡先：【名前】 電話：【電話番号】
Notes: 【 】の中を書き換えてから印刷してください。暗証番号やプログラミングコードは書き込まないでください。