## Slide 1
鍵の管理方法の比較
物理鍵・キーボックス・カードキー（電気錠）・スマートロックの、受け渡し・なくしたとき・記録・管理の違い
 | 物理鍵 | キーボックス | カードキー （電気錠） | スマートロック （RemoteLOCK）
鍵の受け渡し | 手渡しや郵送で、鍵そのものを渡す | 箱の暗証番号を伝え、中の鍵を取り出してもらう | カードを渡し、使い終わったら回収する | 暗証番号をメールなどで送る。鍵やカードの受け渡しが要らない
なくした・漏れたとき | シリンダーを交換する | 箱の番号を変える。中の鍵の合鍵を作られていると防げない | そのカードの登録を消す | 番号を変えるか、削除する
期間を決めて使わせる | 回収するまで使える | 番号を変えるまで使える | システムによって、期間を決められる | 開始と終了を決めた番号を出せる。期間が終わると使えなくなる
誰がいつ入ったか | 記録は残らない | 多くの製品では記録が残らない | システムによって、記録が残る | クラウド管理画面に記録が残る。CSV で取り出せる
離れた場所からの管理 | できない | 多くの製品では、現地で番号を変える | システムによる | 番号の発行・変更・削除を、クラウド管理画面でできる
電源・電池 | 要らない | 多くの製品では要らない | 電気錠の配線と電源が要ることが多い | 電池で動く機種と、外部電源の機種がある。電池で動く機種は、電池の交換が要る
取り付け | いまの錠前のまま | 扉の近くに箱を取り付ける | 電気錠と配線の工事が要る | 扉に取り付ける工事が要る（施工パートナーに頼める）
向いている施設 | 使う人が少なく、入れ替わりがほとんどない | 使う人が少なく、一時的に鍵を受け渡す | 大きな建物や、入退室管理の仕組みがすでにある | 使う人の入れ替わりが多い、離れた場所から管理したい
物理鍵・キーボックス・カードキーは、一般的な特徴です。製品やシステムによって違うことがあります。費用は、扉や工事の内容で変わるため載せていません。 RemoteLOCK の詳しい内容は、ヘルプセンター（remotelocksupport.kke.co.jp）の各記事をご覧ください。
Notes: 社内の検討や、オーナー・本部への説明に使う比較表です。物理鍵・キーボックス・カードキーの列は一般的な特徴なので、いま使っている製品に合わせて書き換えてください。